配料罐标准操作及维修保养规程

依据：《GMP》与药品生产质量管理的要求

目的：规范配料罐标准操作及维修保养规程

范围：配料罐标准操作及维护保养

1、参数

1.1设计：容积：1180L   真空度：-0.1-0Mpa   夹层压力：≤0.15Mpa

1.2实际：容积：1000L   真空度：-0.1-0Mpa   夹层压力：≤0.10Mpa

2、检查准备

2.1点动搅拌电机，检查有无异常。

2.2检查各阀门关闭是否严密，检查密封系统，防止漏油。

3、操作

3.1打开真空阀门，待真空度达到-0.04Mpa时打开进料口阀门，按工艺抽入以处理好的原辅料液。。

3.2抽入纯化水至工艺要求，破坏真空。

3.3开启搅拌器电源开关，按下搅拌器开关，进行搅拌。

3.4药液需加热时，打开蒸汽阀门，同时打开疏水阀，压力控制在0.10 Mpa 以下，不用时关闭蒸汽阀，再关疏水阀。

3.5药液冷却时，打开底部进水阀和出水阀进行冷却，不需要时关闭进水阀和出水阀，使用完毕后及时清洗。

3.6注意压力表压力，使之保持在≤0.1Mpa，且能保持加热要求。

3.7检查调配罐安全阀的灵敏性。

4、维修保养

4.1经常检查焊缝、管路、液位计、阀门及人孔的气密性。

4.2经常检查温度计、压力表的灵敏度。

4.3检查安全阀是否灵敏，疏水阀是否畅通。

4.4大修周期为一年，大修时所有传动部件滚动轴承需更换时，应及时更换，加注黄油润滑后，盖上注油孔。

5、注意事项

5.1设备运行出现故障，应将罐内余汽排尽，不能带压维修。

5.2维修时，防止液体溅到电机上。

文章来自http://www.cndaemon.com