| 文件名称 | 配料罐标准操作及维修保养规程 | 文件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 制 人 |  | 编制日期 | 年 月 日 | 生效日期 | 年 月 日 |
| 审 核 人 |  | 审核日期 | 年 月 日 | 复制日期 | 年 月 日 |
| 批 准 人 |  | 批准日期 | 年 月 日 | 复制份数 |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |
| 编订依据 | 《药品生产质量管理规范》1998版 | 编订 修订 复审 |

目　　的：建立配料罐使用、维护、保养标准操作规程。

范　　围：配料罐标准操作及维护保养。

责　　任：操作工、维修工、设备员、车间主任、设备科长、QA监控员。

1、检查准备

1.1点动搅拌电机，检查有无异常。

1.2检查各阀门关闭是否严密，检查密封系统，防止漏油。

# 2、操作

2.1打开真空阀门，待真空度达到-0.04Mpa时打开进料口阀门，按工艺抽入以处理好的原辅料液。。

2.2抽入纯化水至工艺要求，破坏真空。

2.3开启搅拌器电源开关，按下搅拌器开关，进行搅拌。

2.4药液需加热时，打开蒸汽阀门，同时打开疏水阀，压力控制在0.10 Mpa 以下，不用时关闭蒸汽阀，再关疏水阀。

2.5药液冷却时，打开底部进水阀和出水阀进行冷却，不需要时关闭进水阀和出水阀，使用完毕后及时清洗。

2.6注意压力表压力，使之保持在≤0.1Mpa，且能保持加热要求。

# 3、维修保养

3.1经常检查焊缝、管路、液位计、阀门及人孔的气密性。

3.2经常检查温度计、压力表的灵敏度，疏水阀是否畅通。

3.3大修周期为一年，大修时所有传动部件滚动轴承需更换时，应及时更换，加注黄油润滑后，盖上注油孔。

# 4、注意事项

4.1设备运行出现故障，应将罐内余汽排尽，不能带压维修。

4.2维修时，防止液体溅到电机上。

来自:http://www.cndaemon.com